## Slide 1: HIER STEHT DIE HEADLINE

## Slide 2: AS726x Sensor
Spektralsensor

## Slide 3: AS726x Sensor
  Misst Lichtintensität in verschiedenen Wellenlängenbereichen für den sichtbaren Bereich und den Nahinfrarotbereich
  Einsatz von schmalbandigen Interferenzfiltern in Verbindung mit Fotodioden (Photoelektrischer Effekt)
  Einfallendes Licht wird in Spektralkomponenten zerlegt, sodass jede Farbe separat erfasst wird
  Erfasst sechs Kanäle gleichzeitig, z.B.:
          AS7262 (sichtbares Licht): 450, 500, 550, 570, 600, 650 nm
          AS7263 (NIR): 610, 680, 730, 760, 810, 860 nm

## Slide 4: Physikalisches Wirkungsprinzip
    Innerer Photoeffekt
  Wenn Licht auf ein Halbleitermaterial trifft, setzen Photonen aus dem Licht Elektronen frei
  Dadurch entsteht ein messbarer elektrischer Strom
  Durch schmalbandige Interferenzfilter von dem Halbleitermaterial, wird erzeugter Strom einem Spektralbereich zugeordnet

## Slide 5: Daten
  Einheit: Lichtintensität (digitalisierter Wert, 16-Bit-Zahl)
              Rohwerte können durch Kalibrierung in Lux oder Energiedichten (z.B. µW/cm²) umgerechnet werden
  Genauigkeit: hängt vom Kalibrierungszustand und Umgebungslicht ab (etwa ±5% relative Messunsicherheit)
  LED: Integrierte 5700K-LED zur Beleuchtung des zu messenden Objektes
  Versorgungsspannung: 3.3 V
  Messbereich: 0 bis ca. 65.535 (16-Bit-Format)
  Betriebstemperatur: -40°C bis +85°C

## Slide 6: Programmierbeispiel
    SparkFun's AS726X Arduino library
  Einfache Aktivierung des Sensors durch Bibliothek

## Slide 7: Details
  Kommunikationsarten:
          Primär (Standardadresse 0x49, 400kHz)
          UART (Alternative Ansteuerung)
  Hardware-Anbindung:
          SDA / SCL an Mikrocontroller-Pins (z.B. A4/A5 beim Arduino Uno)
          Sensorzugriff über virtuelle Register
  Registerbasierte Steuerung:
          Registerbefehle (Start, Data-Ready abfragen, Auslesen)
          Kanäle in festen Registern CH0–CH5 definiert
  Datenformat:
          Rohdaten: 16-Bit Integer (uint16_t), Wertebereich 0 – 65535
          Channel-Register repräsentiert die Lichtintensität einer bestimmten Wellenlänge

## Slide 8: Programmierbeispiel

## Slide 9: Anwendung
  Häufige Anwendung: Erkennung von Materialien, Farbunterscheidung, Pflanzenanalyse
  Anwendungsbeispiele:
          Pflanzenbeleuchtung analysieren (Licht im Photosynthese-Bereich)
          Materialerkennung (z.B.: Kunststofffarben)
          "Smarter Garten": Lichtspektrum überwachen zur Wachstumsoptimierung

## Slide 10: Vorteile / Nachteile
  Vorteile:
          Kompakter Multikanal-Spektralsensor
          Leicht auszuwerten
          Gute Wellenlängenabdeckung für einfache Farb- oder Spektralanalyse
  Nachteile:
          Nicht absolut kalibriert
          Sehr Lichtempfindlich
          Langsamer als einfache Lichtsensoren
  Alternativen:
          TCS34725: Günstiger RGB Sensor (keine spektralen Kanäle)
          Hamamatsu C12880MA: Hochpräziser Spektral-Sensor mit >100 Kanälen, teuer

## Slide 12
  Dior Kelmendi
AIB2 | 218948
  Robin Jung
AIB4 | 218494
VIELEN DANK!