## Slide 1: Thermoelektrik
Thema des Referats Thema des Referats Thema
des Referats Thema des Referats
Thermoelektrik | Callaki, Jung, Schoenberger / IT / Angewandte Informatik | SoSe 2025

## Slide 2: Peltier-Effekt

## Slide 3: Physikalische Grundlagen
  Peltier-Effekt ist die Umkehrung des Seebeck-Effekts
  Fließt elektrischer Strom durch die Verbindung zweier unterschiedlicher Materialien, wird an der Kontaktstelle entweder Wärme absorbiert oder freigesetzt
  Dadurch kann Wärme von einer Seite auf die andere „gepumpt“ werden
  In einem durchflossenen thermoelektrischen Kreis gibt es immer beide Effekte gleichzeitig (Seebeck und Peltier)

## Slide 4: Mathematische Beschreibung
  Formel:
          in Watt (W)
          in Ampere (A)
          (Peltier-Koeffizient) in Volt (V)
Notes: Peltier-Koeffizient beschreibt sozusagen die Transportwärme eines Materials

## Slide 5: Aufbau Peltier-Element
  Abwechselnde positiv- und negativ-dotierte Halbleiter in Reihe
  Kühl- und Heizseite
Notes: Typischerweise sitzen abwechselnd p- und n-dotierte Halbleiter die über Metallbrücken verbunden sind zwischen zwei Keramikplatten
Jeder Ladungsträger trägt beim Durchtritt durch das Halbleitermaterial eine bestimmte „Transportwärme“ mit sich
Weil Π in p- und n-Material verschieden ist, führt der Stromfluss an den Übergängen zu einem Wärmeaustausch mit der Umgebung:
  An einer Grenzfläche wird Wärme aufgenommen (Kälte entsteht).
  An der anderen Grenzfläche wird Wärme abgegeben (Wärme entsteht).
Dreht man die Stromrichtung um, kehrt sich auch warm und kalt um.

## Slide 6: Thermoelektrische Kühlbox
  Peltier-Elemente können zur Kühlung mit geringem Temperaturunterschied eingesetzt werden
  Kompakte thermoelektrische Kühlbox mit Peltier-Element
  Vorteile:
          Kompakt, beweglich
          Kein Kältemittel
          Kühlen und Heizen möglich
  Nachteile:
          Geringer Wirkungsgrad
          Begrenzte Kühlleistung
https://vanlifemag.de/camping-kuehlschrank-1x1-das-peltier-system/
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1063262159

## Slide 7: Thomson-Effekt
  Bei simultanem Stromfluss und einem Temperaturgefälle innerhalb eines Materials, wird zusätzlich Wärme aufgenommen oder abgegeben
  Effekt überlagert sich mit der Erwärmung des Leiters durch den Strom
  Keine technische Anwendung des Thomson-Effekts

## Slide 8
  Robin Jung
IT | AIB4
rojung@stud.hs-heilbronn.de
VIELEN DANK!
  Meike Muster
Fakultät XY | Fachrichtung
meike.muster@hs-heilbronn.de
  Meike Muster
Fakultät XY | Fachrichtung
meike.muster@hs-heilbronn.de